Лекция №  8.

Электроповерхностные свойства дисперсных систем.

1) Электрокинетические свойства дисперсных систем.

- электрофорез,

- электроосмос,

- потенциал течения,

- потенциал седиментации (эффект Дорна).

2) Причины возникновения заряда на поверхности

и образования ДЭС.

1) Действие световых и звуковых волн:

Ме  +   е  =  Ме+

Бомбардировка:

е

ион

+	   +           +

+  +  +  +  +  +  +

2) Ионная или ионообменная адсорбция ионов:

ДЭС

-   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -  -

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +                   Поверхность

3) Адсорбция ПАВ:

Бензол	  Н2О

-        -        -        -        -                 +        +       +      +       +

+        +       +       +       +                   -        -        -        -        -

Силикагель	Уголь

4) Диффузия из объема к поверхности:

-	    -    -     -     -     -     -     -

+    +    +    +    +    +    +    +

+		  +	  +	+

5) Адсорбция воды:

Трибоэлектрический эффект

Н      Н   +	-       -        -       -        -       -

+       +      +       +       +      +

О      -

6) Трение:

Р

+ + + + + + + + + +

-   -   -   -   -   -   -

Разрушение

поверхностного

слоя

3) Строение двойного электрического слоя (ДЭС).

1) Теория строения ДЭС  Гельмгольца – Перрена:

Общий (термодинамический)

потенциал                                                                                           “ + “ -  потенциалопределяющие

поверхности (0	+	    -                        	ионы

+	    -                                                   “-“ -  противоионы

+	    -

+	    -	Изоэлектрическая точка

+	    -

+	    -

+	    -

Расстояние

Строение ДЭС аналогично строению плоскопараллельного конденсатора.

2) Теория строения ДЭС  Гуи – Чепмена:

А

Потенциал	Падение потенциала:

(0	     +

+	    -	-	-	      (x = (0 *е –zF/kT

+

+	      -	-	-	       	-                    F – число Фарадея

(x      +	z – заряд иона

+		-	-	-	-	плоскость скольжения

В	Расстояние

Противоионы рассеяны в диффузионной части ДЭС.

3) Теория строения ДЭС  Штерна:

Потенциал

+                                                       Плоскость скольжения

(0

+	  -	-	Межмицеллярная

Противоионы	жидкость

ПОИ	+   -  +

Н2О

((	-  + -

+

Изоэлектрическая точка

-

(+	-

+

Слой Штерна

(	Расстояние

2*r

Слой Гельмгольца                  Слой Гуи

Слой противоионов состоит из двух частей: 1 – притягивается к межфазной поверхности, 2 – находится в диффузионной части за счет дальнодействующих адсорбционных сил.

Штерн в своей теории: 1) учел размеры ионов, 2) учел дальнодействие ван-дер-ваальсовых сил притяжения, удерживающих противоионы

вблизи поверхности.

4) Действие индифферентных электролитов на ДЭС.

Индифферентные (безразличные) электролиты – электролиты, не имеющие ионов, способных достраивать кристаллическую решетку коллоидной частицы. Такие электролиты снижают электрокинетический потенциал в результате увеличения концентрации противоионов и сжатия двойного электрического слоя (ДЭС).

Потенциал 	Изменение потенциала до

(+, (+		введения электролита

(0       Сu2+                      NO3-             	Изменение потенциала после

введения электролита

-              -

+

+  	     Изоэлектрическая точка

СuS       +                 -             -               -               	( = 0

+

+                                                                Раствор CuS стабилизирован

(1+    +                     	-	-	       -	              Сu(NO3)2

+	Введен иэбыток Na3РО4

+

0

-	Расстояние

-    PO43-

### CuS                  	  -

-                  +      	 Становятся

-	+      потенциалопределяющими

Cu2+	Na+	       ионами

+

(2-	 Перезарядка (- потенциала

По мере увеличения содержания в системе электролита ДЭС сжимается и (-потенциал снижается, пока не станет равным нулю, это состояние называется изоэлектрическим состоянием системы.

При введении в систему многовалентных ионов, заряд которых противоположен по знаку заряду дисперсной фазы, происходит изменение знака электрокинетического потенциала – перезарядка.

(Пример – имеется раствор  CuS, стабилизированный Cu(NO3)2,

в него вводится избыток Na3РО4 )

5) Действие неиндифферентных электролитов на ДЭС.

Неиндифферентные электролиты – электролиты, один из ионов которых способен достраивать кристаллическую решетку дисперсной фазы. Потенциалопределяющий ион этого электролита может повышать потенциал (0 и (, а находящийся с ним в паре противоион способен сжимать двойной электрический слой (ДЭС).

Потенциал

Cu2+	1) До введения изб. электролита

(0(2,3)

2) После введения небольшого

NO3-	 количества электролита

СuS	+	-

+                            -                       3) После введения значительного

(0(1)	 количества электролита

( (2)	-	-

+ 	Изоэлектрическая точка

+

+                                                                CuS стабилизирован Cu(NO3)2

( (1,3)	вводится избыток Cu(NO3)2

Расстояние

Перезарядка дисперсной фазы с помощью неиндифферентного электролита:

## Потенциал	1) Изменение потенциала

Cu2+	 до перезарядки

+(1	-	NO3-

+                                                               2) Изменение потенциала

CuS	+	-	-	 после перезарядки

+

(1+

0

-	Расстояние

(2 -

CuS             -     	+

-                       +                            Пример – введение избытка

Na+                        Na2S

-(2	S2-		+

6) Уравнение Гельмгольца – Смолуховского и условия его применения.

Электроосмос – направленное перемещение жидкости в пористом теле под действием приложенной разности потенциалов.

Для получения уравнения, связывающего скорости движения фаз с параметрами дисперсионной среды, необходимо задаться условиями:

- Толщина ДЭС гораздо меньше радиуса пор и капилляров твердой фазы.

- Слой жидкости, прилегающий к твердой фазе, неподвижен.

- Движение жидкости ламинарное и подчиняется законам гидродинамики.

- Распределение зарядов в ДЭС не зависит от разности потенциалов.

- Твердое тело является диэлектриком, а жидкость проводит электрический ток.

6) Вязкость жидкости с расстоянием изменяется линейно.

Выражение для постоянной линейной скорости жидкости -

уравнение Гельмгольца – Смолуховского:

# По учебнику Фролова:                             По учебнику Воюцкого:

# U0 = (0*(*E*(/(	              U = (*(*H/(4*(*()

U0 – скорость движения жидкости, (0 – константа, ( - диэлектрическая проницаемость жидкости, E – напряженность электрического поля,

( - потенциал, (- вязкость жидкости.

Уравнение можно переписать в следующем виде:

По учебнику Фролова:	По учебнику Воюцкого:

( = (*U0/(0*(*E              ( = 4*(*(*U/((*H)

(* 3002)

(Потенциал – в милливольтах)	H = E/L

7) Методы определения электрокинетического потенциала.

- электрофоретические,

- метод подвижной границы,

- микроскопические и ультрамикроскопические методы,

- электроосмотические.